Faktaark for journalnummer: 2019-23327

Udskrevet: 19-05-2024, ansøgning senest revideret: 16-01-2020

| Sammenhæng ml. ledningsejer og sagsid |
| --- |
| Sagsid \ Ledningsejer | BDK | DSB |
| 0562ZFOL |  | x |
| THJOVB6K | x |  |

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | BDK | DSB |
| Entreprenør | Aarsleff Rail A/S, | Aarsleff Rail A/S, |
| Entreprenør godkendt | Nej | Nej |
| Rådgiver | - | - |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Vejle - Aarhus H |
| Strækningsafsnit | Aarhus H |
| Forkortelse | Ar |
| TIB | 23,24,36,37 |
| BTR | 237000 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 1 |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 25 |
| Strækningshastighed (km/t) | 160 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 108,478/ 105,068/ 111,29 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | 0562ZFOL | THJOVB6K |
| Bane | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H |
| TIB | 23 | 23 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H |
| Forkortelse | Fa-Ar | Fa-Ar |
| km | 107,176 | 107,176 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 23b |
| TIB | 23 |
| Lokalitet | Skanderborg-Aarhus H |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 156 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 5 |
| Totalt antal | 162 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 26000 |
| Vægt godstog (t/d) | 1000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 28000 |
| Antal dage for 75 kt | 5,3 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | 0562ZFOL | THJOVB6K |
| Metode | Åben udgravning | Åben udgravning |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 |
| Indv. Diam. (mm) | 100 | 100 |
| Boringen |
| Lysvidde | 110 | 110 |
| Dybde (mm) | 1600 | 1600 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | - | - |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 0562ZFOL | THJOVB6K |
| Ledningstype | Brugsvand under tryk | Brugsvand under tryk |
| Antal | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 60 | 60 |
| Indv. diam. (mm) | 50 | 50 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 6 | 6 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 100 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=0562ZFOL |