Faktaark for journalnummer: 15-05275

Udskrevet: 18-05-2024, ansøgning senest revideret: 01-07-2015

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Svendborg Spildevand |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt |  |
| Rådgiver | Grontmij A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  |
| Strækningsafsnit | Stenstrup |
| Forkortelse | Sts |
| TIB | 21 |
| BTR | 212035 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 2 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol | ATC togstop |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 75 |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 |
| Baneklasse | Lokalbane I |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 35,598/ 35,342/ 36,334 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | 09KRCXFO |
| Bane | Odense - Svendborg |
| TIB | 21 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Stenstrup |
| Forkortelse | Od-Svg |
| km | 35,788 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 78 |
| TIB | 21 |
| Lokalitet | Ringe-Svendborg |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 59 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 1 |
| Totalt antal | 60 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 5000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 5000 |
| Antal dage for 75 kt | 15,9 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | 09KRCXFO |
| Metode | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | PE100 SDR17 |
| Trykklasse | PN10 |
| Udv. Diam. (mm) | 110 |
| Indv. Diam. (mm) | 96 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 125 |
| Lysvidde | 110 |
| Overcut (mm) | 7,5 |
| Dybde (mm) | 2000 |
| Retning | Krydsende ledning |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 09KRCXFO |
| Ledningstype | Spildevand, tryk |
| Antal | 1 |
| Kabeltype | PE |
| Trykklasse | PN6 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 63 |
| Indv. diam. (mm) | 55 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 4 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 1, 2 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=09KRCXFO |