Faktaark for journalnummer: 15-01695

Udskrevet: 05-05-2024, ansøgning senest revideret: 12-03-2015

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Arwos |
| Entreprenør | Brdr. Nørulf A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | Grontmij |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev |
| Strækningsafsnit | Vojens - Rødekro | Vojens - Rødekro |
| Forkortelse | Oj-Rq | Oj-Rq |
| TIB | 26 | 26 |
| BTR | 266062 | 266062 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
| Kørestrøm | 25 kV AC | 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed |  | 180 |
| Strækningshastighed (km/t) | 180 | 180 |
| Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 8 | 8 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Fri Bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | L7DED7S4 | 3QL0QL0A | QT7LMQ52 |
| Bane | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg |
| TIB | 26 | 26 | 26 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev |
| Forkortelse | Fa-Pa | Fa-Pa | Fa-Pa |
| km | 72,261 | 72,266 | 72,257 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 98 |
| TIB | 26 |
| Lokalitet | Vojens-Tinglev |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 43 |
| Antal godstog | 26 |
| Antal materieltog | 2 |
| Totalt antal | 72 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 12000 |
| Vægt godstog (t/d) | 36000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 49000 |
| Antal dage for 75 kt | 3,1 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | L7DED7S4 | 3QL0QL0A | QT7LMQ52 |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 365 | 365 | 365 |
| Lysvidde |  |  |  |
| Overcut (mm) |  |  |  |
| Dybde (mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 3QL0QL0A | L7DED7S4 | QT7LMQ52 |
| Ledningstype | Overfladevand, gravitation | Overfladevand, gravitation | Overfladevand, gravitation |
| Antal | 1 | 1 | 1 |
| Kabeltype | PE100 | PE100 | PE100 |
| Trykklasse | PN10 | PN10 | PN10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 | 315 |
| Indv. diam. (mm) | 278 | 278 | 278 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=3QL0QL0A |