Faktaark for journalnummer: 14-07697

Udskrevet: 06-05-2024, ansøgning senest revideret: 26-11-2014

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Seas Nve |
| Entreprenør | Zacho-Lind A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | - |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Roskilde - Holbæk |
| Strækningsafsnit | Vipperød - Holbæk |
| Forkortelse | Pe-Hk |
| TIB | 5 |
| BTR | 52062 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet |  |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed |  |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 |
| Baneklasse | Regionalbane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | 5NJ5CN7F |
| Bane | Roskilde - Kalundborg |
| TIB | 5 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Roskilde - Holbæk |
| Forkortelse | Ro-Kb |
| km | 64,740 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 79 |
| TIB | 5 |
| Lokalitet | Vipperød-Holbæk |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 44 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 3 |
| Totalt antal | 47 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 20000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 21000 |
| Antal dage for 75 kt | 7,1 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | 5NJ5CN7F |
| Metode | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | PE |
| Trykklasse | PN10 |
| Udv. Diam. (mm) | 200 |
| Indv. Diam. (mm) | 176 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 220 |
| Lysvidde | 200 |
| Overcut (mm) | 10 |
| Dybde (mm) | 2600 |
| Retning | Krydsende ledning |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 5NJ5CN7F |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele |
| Antal | 4 |
| Kabeltype | PE |
| Trykklasse | PN10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 50 |
| Indv. diam. (mm) | 44 |

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer/ -navn

Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler.

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=5NJ5CN7F |