Faktaark for journalnummer: 2017-10550

Udskrevet: 05-05-2024, ansøgning senest revideret: 23-06-2017

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Banedanmark | Banedanmark |
| Entreprenør | KG Boring Administration Aps, | Zacho-Lind A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja | Ja |
| Rådgiver | Alstom | Alstom |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  |
| Strækningsafsnit | Ringe |
| Forkortelse | Re |
| TIB | 21 |
| BTR | 212023 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 3 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol | ATC togstop |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 75 |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 |
| Baneklasse | Lokalbane I |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 22,368/ 21,937/ 23,968 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | 6MGZ75LR | H5SA2X5J | B1YCDNZT |
| Bane | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg |
| TIB | 21 | 21 | 21 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Ringe | Ringe | Ringe |
| Forkortelse | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg |
| km | 22,322 | 22,318 | 22,320 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 78 |
| TIB | 21 |
| Lokalitet | Odense-Ringe |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 98 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 1 |
| Totalt antal | 99 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 8000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 8000 |
| Antal dage for 75 kt | 9,7 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | 6MGZ75LR | H5SA2X5J | B1YCDNZT |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 |
| Indv. Diam. (mm) | 98 | 98 | 98 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Lysvidde | 110 | 110 | 110 |
| Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 6MGZ75LR | B1YCDNZT | H5SA2X5J |
| Ledningstype | El | El | El |
| Antal | 1 | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype |  |  |  |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Indv. diam. (mm) |  |  |  |
| Karakteristiske størrelser |
| Spænding kV | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 1, 2, 3 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=6MGZ75LR |