Faktaark for journalnummer: 2017-17482

Udskrevet: 09-05-2024, ansøgning senest revideret: 26-01-2018

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Fors A/S |
| Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | Krüger A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  |
| Strækningsafsnit | Roskilde - Gadstrup |
| Forkortelse | Ro-Gt |
| TIB | 4,1004 |
| BTR | 42034 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 1 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol | Ingen togkontrol |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 |
| Baneklasse | Lokalbane I |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | 94VT28AX | ZGC56NNQ |
| Bane | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved |
| TIB | 4 | 4 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Roskilde - Gadstrup | Roskilde - Gadstrup |
| Forkortelse | Ro-Næ | Ro-Næ |
| km | 33,593 | 33,591 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 40 |
| TIB | 4 |
| Lokalitet | Roskilde-Køge |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 53 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 1 |
| Totalt antal | 54 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 5000 |
| Vægt godstog (t/d) | 1000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 6000 |
| Antal dage for 75 kt | 12,5 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | 94VT28AX | ZGC56NNQ |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Føringsrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 |
| Indv. Diam. (mm) | 278 | 278 |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) |  |  |
| Indv. Diam. (mm) |  |  |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 390 | 390 |
| Lysvidde | 315 | 315 |
| Overcut (mm) | 37,5 | 37,5 |
| Dybde (mm) | 3750 | 3750 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 9,6 | 9,6 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 94VT28AX | ZGC56NNQ |
| Ledningstype | Overfladevand, tryk | Spildevand, tryk |
| Antal | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 |
| Indv. diam. (mm) | 205 | 205 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 3 | 3 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | E |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=94VT28AX |