Faktaark for journalnummer: 2020-2014

Udskrevet: 05-05-2024, ansøgning senest revideret: 28-01-2020

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | SK forsyning |
| Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | COWI |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Ringsted - Korsør |
| Strækningsafsnit | Slagelse |
| Forkortelse | Sg |
| TIB | 1,615 |
| BTR | 16093 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 5 |
| Kørestrøm | 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 180 |
| Strækningshastighed (km/t) | 180 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 8 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 92,91/ 91,803/ 94,169 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | AJV2RYMC |
| Bane | København H - Fredericia |
| TIB | 1 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Ringsted - Korsør |
| Forkortelse | Kh-Fa |
| km | 92,669 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 13 |
| TIB | 1 |
| Lokalitet | Ringsted-Slagelse |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 117 |
| Antal godstog | 26 |
| Antal materieltog | 5 |
| Totalt antal | 148 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 28000 |
| Vægt godstog (t/d) | 40000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 68000 |
| Antal dage for 75 kt | 2,2 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | AJV2RYMC | AJV2RYMC | AJV2RYMC |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Indv. Diam. (mm) | 353 | 353 | 353 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Lysvidde | 400 | 400 | 400 |
| Overcut (mm) | 15 | 15 | 15 |
| Dybde (mm) | 5100 | 5100 | 5100 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | AJV2RYMC | AJV2RYMC | AJV2RYMC |
| Ledningstype | Andet | Andet | El |
| Antal | 3 | 5 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 40 | 110 | 110 |
| Indv. diam. (mm) | 35 | 97 | 97 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) |  |  |  |
| Temperatur °C |  |  |  |
| Spænding kV |  |  | 10 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | AM_0, 2, 3, 4, 6 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=AJV2RYMC |