Faktaark for journalnummer: 2018-5893

Udskrevet: 17-05-2024, ansøgning senest revideret: 06-08-2018

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Arwos |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt |  |
| Rådgiver | Sweco Danmark A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Lunderskov - Tinglev |
| Strækningsafsnit | Rødekro - Tinglev |
| Forkortelse | Rq-Te |
| TIB | 26 |
| BTR | 266084 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 |
| Kørestrøm | 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 180 |
| Strækningshastighed (km/t) | 180 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 8 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | BVMFMAXN | HEZVZ0CI_01 | HEZVZ0CI |
| Bane | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg |
| TIB | 26 | 26 | 26 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev |
| Forkortelse | Fa-Pa | Fa-Pa | Fa-Pa |
| km | 81,485 | 81,481 | 81,477 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 98 |
| TIB | 26 |
| Lokalitet | Vojens-Tinglev |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 43 |
| Antal godstog | 26 |
| Antal materieltog | 2 |
| Totalt antal | 72 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 12000 |
| Vægt godstog (t/d) | 36000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 49000 |
| Antal dage for 75 kt | 3,1 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | BVMFMAXN | HEZVZ0CI_01 | HEZVZ0CI |
| Metode | Gennempresning, manuel udgravning | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Stål | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 508 | 315 | 315 |
| Indv. Diam. (mm) | 484 | 277 | 277 |
| Boringen |
| Lysvidde | 508 | 315 | 315 |
| Dybde (mm) | 4250 | 4250 | 4250 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 3,2 | 5 | 5 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | BVMFMAXN | HEZVZ0CI | HEZVZ0CI_01 |
| Ledningstype | Brugsvand under tryk | Spildevand, tryk | Spildevand, tryk |
| Antal | 1 | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 400 | 225 | 225 |
| Indv. diam. (mm) | 352 | 198 | 198 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 3 | 3 | 3 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=BVMFMAXN |