Faktaark for journalnummer: 2021-17186

Udskrevet: 18-05-2024, ansøgning senest revideret: 25-11-2021

| Sammenhæng ml. ledningsejer og sagsid |
| --- |
| Sagsid \ Ledningsejer | GlobalConnect | Norlys |
| AXSA85BH |  | x |
| C1RGCQJM | x |  |

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | GlobalConnect | Norlys |
| Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja | Ja |
| Rådgiver | COWI | COWI |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Fredericia - Lunderskov |
| Strækningsafsnit | Kolding |
| Forkortelse | Kd |
| TIB | 26 |
| BTR | 262019 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 7 |
| Kørestrøm | 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) | 160 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 8 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 19,905/ 18,55/ 20,908 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | AXSA85BH | C1RGCQJM |
| Bane | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg |
| TIB | 26 | 26 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Fredericia - Lunderskov | Fredericia - Lunderskov |
| Forkortelse | Fa-Pa | Fa-Pa |
| km | 19,489 | 19,489 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 26 |
| TIB | 26 |
| Lokalitet | Taulov-Lunderskov |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 89 |
| Antal godstog | 28 |
| Antal materieltog | 4 |
| Totalt antal | 121 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 18000 |
| Vægt godstog (t/d) | 40000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 58000 |
| Antal dage for 75 kt | 2,6 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | AXSA85BH | C1RGCQJM |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 250 | 250 |
| Indv. Diam. (mm) | 221 | 221 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 275 | 275 |
| Lysvidde | 250 | 250 |
| Overcut (mm) | 12,5 | 12,5 |
| Dybde (mm) | 3300 | 3300 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 2,8 | 2,8 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | AXSA85BH | C1RGCQJM |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
| Antal | 1 | 2 |
| Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 63 | 63 |
| Indv. diam. (mm) |  |  |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=C1RGCQJM |