Faktaark for journalnummer: 15-08229

Udskrevet: 06-05-2024, ansøgning senest revideret: 31-03-2016

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Hammel Fjernvarme |
| Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | AAEN Rådgivende Ingeniører A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Aarhus H - Langå |
| Strækningsafsnit | Mundelstrup - Hinnerup |
| Forkortelse | Mu-Hn |
| TIB | 24 |
| BTR | 242124 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 70 |
| Strækningshastighed (km/t) | 160 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | FZ6MO9FL |
| Bane | Aarhus H - Aalborg |
| TIB | 24 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Aarhus H - Langå |
| Forkortelse | Ar-Ab |
| km | 130,051 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 24 |
| TIB | 24 |
| Lokalitet | Aarhus H-Langå |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 118 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 6 |
| Totalt antal | 123 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 19000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 20000 |
| Antal dage for 75 kt | 7,7 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | FZ6MO9FL |
| Metode | Mikrotunnelering |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Stål |
| Udv. Diam. (mm) | 610 |
| Indv. Diam. (mm) | 594 |
| Boringen |
| Lysvidde | 610 |
| Dybde (mm) | 2000 |
| Retning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 6,6 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | FZ6MO9FL |
| Ledningstype | Fjernvarme, vand |
| Antal | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Stål |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 500 |
| Indv. diam. (mm) | 160 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 25 |
| Temperatur °C | 120 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | V, H |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=FZ6MO9FL |