Faktaark for journalnummer: 2018-7704

Udskrevet: 05-05-2024, ansøgning senest revideret: 11-06-2018

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Cerius A/S |
| Entreprenør | Jacob Post styret underboring A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | MOE A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Ringsted - Nykøbing F |
| Strækningsafsnit | Eskilstrup - Tingsted |
| Forkortelse | Ek-Tn |
| TIB | 2 |
| BTR | 26014 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 1 |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 |
| Baneklasse | Regionalbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | GS137TB9 | SBTMV2PQ |
| Bane | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge |
| TIB | 2 | 2 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F |
| Forkortelse | Rg-Rf | Rg-Rf |
| km | 138,355 | 138,360 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 21 |
| TIB | 2 |
| Lokalitet | Vordingborg-Nykøbing F |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 67 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 1 |
| Totalt antal | 68 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 32000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 32000 |
| Antal dage for 75 kt | 2,3 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | GS137TB9 | GS137TB9 | GS137TB9 | SBTMV2PQ | SBTMV2PQ | SBTMV2PQ |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Indv. Diam. (mm) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Lysvidde | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Overcut (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dybde (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | GS137TB9 | GS137TB9 | GS137TB9 | SBTMV2PQ | SBTMV2PQ | SBTMV2PQ |
| Ledningstype | El | El | El | El | El | El |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype |  |  |  |  |  |  |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Indv. diam. (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Karakteristiske størrelser |
| Spænding kV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | E |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=GS137TB9 |