Faktaark for journalnummer: 2017-9187

Udskrevet: 06-05-2024, ansøgning senest revideret: 31-05-2017

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | AKM |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt |  |
| Rådgiver | Rambøll Danmark A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Herning - Vejle |
| Strækningsafsnit | Brande |
| Forkortelse | Bb |
| TIB | 33 |
| BTR | 334065 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 1 |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC togstop |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 |
| Baneklasse | Regionalbane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 65,405/ 64,355/ 66,045 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | X91SVDV2 | ONP930CL | 0TXBU264 |
| Bane | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle |
| TIB | 33 | 33 | 33 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Herning - Vejle | Herning - Vejle | Herning - Vejle |
| Forkortelse | Ho-Vj | Ho-Vj | Ho-Vj |
| km | 64,581 | 64,574 | 64,578 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 39 |
| TIB | 33 |
| Lokalitet | Herning-Vejle |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 38 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 1 |
| Totalt antal | 40 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 7000 |
| Vægt godstog (t/d) | 2000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 9000 |
| Antal dage for 75 kt | 8,7 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | X91SVDV2 | X91SVDV2 | ONP930CL | 0TXBU264 | 0TXBU264 | 0TXBU264 |
| Metode | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål |
| Udv. Diam. (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Indv. Diam. (mm) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Boringen |
| Lysvidde | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Sonde (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dybde (mm) | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 0TXBU264 | 0TXBU264 | 0TXBU264 | ONP930CL | X91SVDV2 | X91SVDV2 |
| Ledningstype | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet |
| Antal | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Andet | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 125 | 90 | 160 | 0 | 90 | 225 |
| Indv. diam. (mm) | 110 | 79 | 141 | 0 | 79 | 198 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| Temperatur °C | 10 | 40 | 10 |  | 40 | 40 |
| Spænding kV |  |  |  |  |  |  |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 2 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=ONP930CL |