Faktaark for journalnummer: 16-00428

Udskrevet: 19-05-2024, ansøgning senest revideret: 15-04-2016

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Banedanmark |
| Entreprenør | CG Jensen, |
| Entreprenør godkendt | Nej |
| Rådgiver | Atkins |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Svanemøllen - Hillerød |
| Strækningsafsnit | Holte |
| Forkortelse | Hot |
| TIB | 8820 |
| BTR | 826019 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 |
| Kørestrøm | 1,65 kV DC |
| Togkontrol | Uden gennemgående linieleder |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed |  |
| Strækningshastighed (km/t) | 90 |
| Baneklasse | S-bane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 18,96/ 18,142/ 19,817 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | PXUXUJ5T |
| Bane | København H - Hillerød |
| TIB | 820 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Svanemøllen - Hillerød |
| Forkortelse | Kh-Hi |
| km | 18,594 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 82 |
| TIB | 820 |
| Lokalitet | Hellerup-Holte |
| År | 2009 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | ikke tilgængelig |
| Antal godstog | ikke tilgængelig |
| Antal materieltog | ikke tilgængelig |
| Totalt antal | ikke tilgængelig |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 47000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 47000 |
| Antal dage for 75 kt | 3,2 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | PXUXUJ5T |
| Metode | Åben udgravning |
| Føringsrør |
| Type | Andet |
| Udv. Diam. (mm) | 376 |
| Indv. Diam. (mm) | 360 |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Andet |
| Udv. Diam. (mm) |  |
| Indv. Diam. (mm) |  |
| Boringen |
| Lysvidde | 376 |
| Dybde (mm) | 1600 |
| Retning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | - |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | PXUXUJ5T |
| Ledningstype | El |
| Antal | 1 |
| Rør-/ Kabeltype |  |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 20 |
| Indv. diam. (mm) |  |
| Karakteristiske størrelser |
| Spænding kV | 1,65 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 5, 14 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=PXUXUJ5T |