Faktaark for journalnummer: 15-07145

Udskrevet: 10-05-2024, ansøgning senest revideret: 22-03-2016

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Holbæk Forsyning |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt |  |
| Rådgiver | Rambøll |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Holbæk - Kalundborg |
| Strækningsafsnit | Mørkøv - Jyderup |
| Forkortelse | Mø-Jy |
| TIB | 5 |
| BTR | 52084 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 1 |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | Ingen togkontrol |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed |  |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 |
| Baneklasse | Lokalbane I |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | QJ0KS600 | BTY4VN6N |
| Bane | Roskilde - Kalundborg | Roskilde - Kalundborg |
| TIB | 5 | 5 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Holbæk - Kalundborg | Holbæk - Kalundborg |
| Forkortelse | Ro-Kb | Ro-Kb |
| km | 88,179 | 88,173 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 51 |
| TIB | 5 |
| Lokalitet | Holbæk-Kalundborg |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 41 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 0 |
| Totalt antal | 42 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 15000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 15000 |
| Antal dage for 75 kt | 5,1 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | QJ0KS600 | BTY4VN6N |
| Metode | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring |
| Føringsrør |
| Type | Stål | Stål |
| Udv. Diam. (mm) | 610 | 610 |
| Indv. Diam. (mm) | 594 | 594 |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Stål | Stål |
| Udv. Diam. (mm) | 550 | 550 |
| Indv. Diam. (mm) | 514 | 514 |
| Boringen |
| Lysvidde | 610 | 610 |
| Dybde (mm) | 2500 | 2500 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 5,7 | 5,7 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | BTY4VN6N | QJ0KS600 |
| Ledningstype | Fjernvarme, vand | Fjernvarme, vand |
| Antal | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Glasfiberarmeret plast | Stål |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 355 | 355 |
| Indv. diam. (mm) | 219 | 219 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 6 | 6 |
| Temperatur °C | 98 | 98 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | E |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=QJ0KS600 |