Faktaark for journalnummer: 2017-8302/16-03680

Udskrevet: 05-05-2024, ansøgning senest revideret: 01-11-2016

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Fjernvarme Horsens |
| Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | COWI A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Vejle - Aarhus H |
| Strækningsafsnit | Hedensted - Horsens |
| Forkortelse | Hed-Hs |
| TIB | 23 |
| BTR | 234042 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet |  |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 150 |
| Strækningshastighed (km/t) | 180 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | S1H87LO7 | 1JGQHG4T |
| Bane | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H |
| TIB | 23 | 23 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H |
| Forkortelse | Fa-Ar | Fa-Ar |
| km | 55,654 | 55,649 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 23b |
| TIB | 23 |
| Lokalitet | Vejle-Skanderborg |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 106 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 5 |
| Totalt antal | 112 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 22000 |
| Vægt godstog (t/d) | 1000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 24000 |
| Antal dage for 75 kt | 6,2 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | S1H87LO7 | 1JGQHG4T |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Stål | Stål |
| Udv. Diam. (mm) | 356 | 356 |
| Indv. Diam. (mm) | 344 | 344 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 458 | 458 |
| Lysvidde | 356 | 356 |
| Overcut (mm) | 51 | 51 |
| Dybde (mm) | 5000 | 5000 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 11,5 | 11,5 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 1JGQHG4T | S1H87LO7 |
| Ledningstype | Fjernvarme, vand | Fjernvarme, vand |
| Antal | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Stål | Stål |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 280 | 280 |
| Indv. diam. (mm) | 168 | 168 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 10 | 10 |
| Temperatur °C | 110 | 110 |

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer/ -navn

Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler.

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=S1H87LO7 |