Faktaark for journalnummer: 14-00162

Udskrevet: 19-05-2024, ansøgning senest revideret: 20-12-2013

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | viby net |
| Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | - |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Vejle - Aarhus H |
| Strækningsafsnit | Aarhus H |
| Forkortelse | Ar |
| TIB | 23,24,36,37 |
| BTR | 237000 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 5 |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed |  |
| Strækningshastighed (km/t) | 160 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 108,478/ 105,068/ 111,29 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | USGCUTIY |
| Bane | Fredericia - Aarhus H |
| TIB | 23 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Vejle - Aarhus H |
| Forkortelse | Fa-Ar |
| km | 110,551 |

### Trafikale oplysninger

Tilknytning til bane ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler.

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | USGCUTIY |
| Metode | Styrbar boring |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 350 |
| Lysvidde | 315 |
| Overcut (mm) | 17,5 |
| Dybde (mm) | 5000 |
| Retning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 3,3 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | USGCUTIY |
| Ledningstype | El |
| Antal | 1 |
| Rør-/ Kabeltype |  |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 52 |
| Indv. diam. (mm) |  |
| Karakteristiske størrelser |
| Spænding kV | 10 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | AM_500b, 20, 30, 106, 506 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=USGCUTIY |