Faktaark for journalnummer: 2018-8964

Udskrevet: 18-05-2024, ansøgning senest revideret: 08-06-2018

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Banedanmark |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt |  |
| Rådgiver | - |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Odense - Fredericia |
| Strækningsafsnit | Middelfart |
| Forkortelse | Md |
| TIB | 1 |
| BTR | 224079 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 5 |
| Kørestrøm | 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 150 |
| Strækningshastighed (km/t) | 180 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 8 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 210,382/ 209,499/ 211,241 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | XSZC8MDP |
| Bane | København H - Fredericia |
| TIB | 1 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Odense - Fredericia |
| Forkortelse | Kh-Fa |
| km | 209,808 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 16 |
| TIB | 1 |
| Lokalitet | Odense-Snoghøj |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 155 |
| Antal godstog | 26 |
| Antal materieltog | 5 |
| Totalt antal | 186 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 31000 |
| Vægt godstog (t/d) | 40000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 71000 |
| Antal dage for 75 kt | 2,1 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | XSZC8MDP |
| Metode | Åben udgravning |
| Boringen |
| Lysvidde |  |
| Dybde (mm) | 1600 |
| Retning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | - |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | XSZC8MDP |
| Ledningstype | Overfladevand, gravitation |
| Antal | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 160 |
| Indv. diam. (mm) | 155 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | V, H, AM_H1, AM_G2, AM_G1 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=XSZC8MDP |